报送文件

设备名称：自动捆绑机

设备型号：XYK—80/100/120

制造厂商：

唐山兴元印刷包装机械制造有限公司

- 设备名称：自动捆绑机

- XYK-80/100/120

- 主要技术参数：

| 型号 | XYK-60 | XYK-80 | XYK-100 | XYK-120 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 捆包范围 | 最大60 最小10 | 最大80 最小15 | 最大100 最小20 | 最大120 最小30 |
| 使用桌面深 | 20cm | 26cm | 36cm | 36cm |
| 高度 | 155cm | 160cm | 195cm | 215cm |
| 宽度 | 104cm | 125cm | 145cm | 165cm |
| 长度 | 82cm | 82cm | 124cm | 124cm |
| 使用功率 | 0.41Kw | 0.41Kw | 0.41Kw | 0.37Kw |
| 重量 | 150Kg | 196Kg | 218Kg | 230Kg |

- 功能特点

本机操作简单，免维护，捆绑物品省时省力。

本机适用捆扎下列物品，例如：报纸刊物等印刷品、纸板、成衣服装、食品、化学品、邮件、木制品或其他物品等。

采用脚踏开关控制，提升操作之方便性。

机械结构简化，最低故障率。

- 配置单

| 序号 | 部件名称 | 产地 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电器 | 施耐德 |
| 3 | 电机 | 台州牧歌 |
| 4 | 链条 | 征和 |
| 5 | 螺丝 | 晋亿 |
| 6 | 离合器 | 诸暨 |