各种墨水的使用技巧集锦

喷墨打印机、平板打印机、激光打印机是先进打印机市场的三大主流。而墨水的质量、墨水的操作决定打印机输出质量的高低。由于不同墨水有不同的化学试剂和不同的溶液组成，不管在化学成份组成和色彩体系组成上都有一定的区别，东莞基汇提出一些基本意见供大家在使用上参考。

1、户内外墨水转换时，尤其是户外向户内转换时，请先清空原来墨水，然后用清洗液或纯净水把管道清洗干净，否则墨水中的化学物质有可能会起化学反应堵塞喷头。

2、使用HP、 NovaJet等热发泡机器的用户，在加注墨水时一定要将空气排空，否则会造成墨头空烧，减少喷头寿命，或有可能引起墨头损坏，或打印断墨。

3、压电机器最好每天打印测试图纸，以保持喷头的湿润；长期停机时，应每周开机一次，保证墨水管道畅通和墨头部位湿润。

4、使用Epson、Mimaki、Mutoh、Roland等微压电机器的用户，使用新墨水后，因墨头和墨水需要有一个溶合时间，在几个小时内出现测试条断线为正常现象；如单色或全部不出墨，或长时间使用后，出现断墨现象，有可能墨囊中墨水不足（不到三分之二）或过多（充实）引起，或者管道中存在空气，刮片、废墨垫处淤墨太多引起；最好手动排空管道空气和处理墨囊部位，以及清洁不净部分。