万能打印机喷头保养实用技巧

对喷头组件的正确管理是使用万能打印机始终如一地制作高质量打印输出的关键因素。喷头组件系精密仪器，需小心操作，并严格遵守经认证的维护步骤。精微的喷墨孔很容易被颜料微粒堵塞，或由于操作不正确而受到损坏。所以喷嘴的维护非常重要，在日常维护中应该做到：

（1）不要将喷头从主机上拆下并单独放置，尤其是在高温低湿状态下。如果长时间另置，墨水中所含的水分会逐渐蒸发，干涸的墨水将导致喷嘴阻塞。如果喷嘴已出现阻塞，应进行清洗操作。若清洗达不到目的，则更换新的喷头。

（2）避免用手指和工具碰撞喷嘴面，以防止喷嘴面损伤或杂物、油质等阻塞喷嘴。不要向喷嘴部位吹气、不要将汗、油、药品（酒精）等沾到喷嘴上，引起墨水的成分、黏度的变化，造成墨水凝固阻塞。不要用面纸、镜片纸、布等擦拭喷嘴表面。

（3）最好不要在打印机处于打印过程中关闭电源。可先将打印机转到OFF LINE状态，当喷头盖帽后方可关闭电源，最后拔下插头。否则对于某些型号的打印机，打印机无法执行盖帽操作，喷嘴暴露干空气中会导致墨水干涸。

如果喷头有塞的情况就需要清洗喷头。方法如下：

1、清洗喷头

A软件清洗：通过打印机驱动里的维护功能进行自动清洗；

B抽墨清洗：墨车在初始位时，用针筒配软管连接在废墨管上用力抽取大约5毫升的墨水，不要使针筒的内筒回弹，会造成各喷嘴发生混色现象，在抽墨过程中如有因喷头报护器密封不严时，可以用手轻移墨车保证喷嘴和喷头保护器的良好密封。抽墨后再进行软件清洗。

C注抽清洗：移出墨车，拔下墨囊，软管把装有清洗液的针筒与喷头墨针连接，以适当压力推注、回抽，至喷头垂直的喷出完整细线。

D打印清洗：用“喷头清洗液”代替有堵塞喷嘴现象的墨水，使用矢量图形软件打印该颜色的色块，至喷头堵塞现象清除，重新换回原用墨水。注：100%C是蓝色墨水，100%M是红色墨水，100%Y是黄色墨水，100%K是黑色墨水，30%C是浅蓝色墨水，30%M是浅红墨水，60%是浅黑，30%是浅浅黑。

2、保养喷头

如使用过喷头需较长时间闲置，需要对喷头进行专业的保养。

A按正确方法从打印机上把喷头拆卸下来，并清洁残余墨渍；

B使用喷头清洗液彻底清洁喷头；

C向喷头各墨针注入专用喷头保养剂；

D使用保护膜正确包裹喷头，并装入喷头包装盒。